ООО «Норд – Стайл»

____________________________________________________________________________________________________________

Проект планировки части территории

села Русско-Высоцкое

МО Русско-Высоцкое сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

ТОМ 2

Основная часть проекта планировки территории

(Пояснительная записка, графические материалы)

г. Санкт-Петербург

2013 г.

Состав проекта планировки:

| № п/п | № тома | Наименование тома |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том 1 | ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| 2 | Том 2 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (Пояснительная записка, графические материалы) |
| 3 | Том 3 | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (Пояснительная записка, графические материалы) |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2

| № п/п | Наименование раздела | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития части территории села Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | стр. 4-11 |
| 2 | Графические материалы | 2 листа |

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ

## о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития части территории села Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

## Территория

Территория проектирования ограничена:

с севера – существующей улицей без названия,

с востока – восточной границей земельного участка с кадастровым номером 	47:14:1302002:26,

с юга востока -  улицей Павлика Филимонова,

с юго-запада – проектируемой улицей № 2,

с северо- запада – проездом от автодороги "Нарва" к птицефабрике "Русско-	Высоцкая".

Площадь территории в границах проектирования составляет – 20,34 га.

## Параметры застройки

| N п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования, в том числе: | га | 20,34 |
| 1.1 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры | га | 18,15 |
| 1.2 | Площадь территории улиц, дорог, проездов | га | 2,19 |
| 2 | Ориентировочная численность населения в том числе: | чел. | 3467 |
| 2.1 | Существующая численность населения | чел. | 1973 |
| 2.2 | Проектный прирост численности населения | чел. | 1494 |
| 3 | Ориентировочная проектная плотность населения в границах проектирования | чел./га | 170 |

## Характеристики зон, предназначенных для размещения планируемых объектов капитального строительства

| N п/п | № зоны для размещения планируемого объекта капитального строительства | Функциональное назначение объекта капитального строительства (ОКС), планируемого к размещению в границах зоны | Площадь зоны для размещения планируемого объекта капитального строительства, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Зоны, предназначенные для размещения планируемых объектов социально-культурного назначения |
| 1.1 | 1 | Культовое здание (Храм Святителя Николая Чудотворца) | 0,35 |
| 1.2 | 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 0,47 |
| 1.3 | 3 | Детское дошкольное учреждение (Детский сад) | 1,69 |
| 2. Зоны, предназначенные для планируемого размещения иных объектов капитального строительства |
| 2.1 | 4 | Административно-офисный объект | 0,27 |
| 2.2 | 5 | Многоквартирный жилой дом средней этажности, насосная станция с регулирующим резервуаром | 2,33 |
| 2.3 | 6 | Многоквартирный жилой дом средней этажности, трансформаторная подстанция | 2,58 |
| 2.4 | 7 | Многоквартирный жилой дом средней этажности | 0,63 |

## Параметры многоквартирной среднеэтажной жилой застройки

| N п/п | № зоны ОКС | Функциональное назначение объекта капитального строительства, планируемого к размещению в границах зоны | Площадь зоны ОКС, га | Общая площадь ОКС, кв.м. | Общая площадь квартир, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Многоквартирный жилой дом средней этажности, насосная станция с регулирующим резервуаром | 2,33 | 26989 | 17788 |
| 2 | 6 | Многоквартирный жилой дом средней этажности, трансформаторная подстанция | 2,58 | 45950 | 30765 |
| 3 | 7 | Многоквартирный жилой дом средней этажности | 0,63 | 5612 | 3760 |

## Параметры развития объектов системы социально-культурного обслуживания территории

Планируемые объекты системы социально-культурного обслуживания населения территории размещаются в следующих зонах, сформированных проектом планировки территории:

- зона №1 - предназначена для размещения культового здания – Храма Святителя Николая Чудотворца;

- зона №2 - предназначена для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса;

- зона №3 - предназначена для реализации решений Генерального плана поселения по планируемому увеличению мест в детских дошкольных учреждениях. Сформированные границы данной зоны позволяют осуществить реконструкцию существующего детского дошкольного учреждения вместимостью 200 мест с увеличением его вместимости на 20 мест и обеспечить возможность размещения (нового строительства) дополнительного здания детского дошкольного учреждения вместимостью до 290 мест.

Параметры планируемых объектов системы социально-культурного обслуживания населения территории  подлежат уточнению  при разработке проектной документации для каждого объекта в отдельности.

## Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории

# Развитие системы транспортного обслуживания территории предполагает реализацию решений, предусмотренных Генеральным планом поселения, а именно:

- прокладку главной улицы от улицы Павлика Филимонова до существующей улицы без названия, проходящей севернее домов №№ 27, 22, 17;

- обустройство существующей улицы без названия, проходящей севернее домов №№ 27, 22, 17, от пересечения с прокладываемой главной улицей до пересечения с проездом от автодороги «Нарва» к птицефабрике «Русско-Высоцкая»;

- прокладку второстепенной улицы с односторонним движением от проезда от автодороги «Нарва» к птицефабрике «Русско-Высоцкая» до улицы Павлика Филимонова.

Общая потребность в организации мест для хранения (стоянки) личного автотранспорта жителей территории составляет 1072 машиноместа (с учетом потребности в организации автостоянок для детского сада, магазина, кладбища, физкультурно-оздоровительного комплекса и административно-офисного здания), из них потребность существующего населения – 592 машиноместа, потребность  населения вновь создаваемого жилого фонда – 480 машиномест.

Проектом, в границах территории проектирования, обоснована возможность размещения в зонах жилой застройки 638 машиноместа и организации для хранения (стоянки) 434 машиноместа в зоне Т (в соответствии с решениями Генерального плана поселения), расположенной в радиусе пешеходной доступности.

## Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории

При формировании условий и мероприятий для развития системы инженерно-технического обеспечения территории проектирования приняты укрупненные показатели необходимых объемов энергоресурсов по основным видам инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, в том числе:

Электроснабжение

Полная электрическая нагрузка объектов капитального строительства, расположенных в границах проектирования составляет 2544,8 кВА, в том числе, объектов капитального строительства, планируемых для размещения в границах территории проектирования, -1379,0 кВА.

Для подключения потребителей предусмотрены следующие мероприятия:

- комплексная реконструкция ПС № 153 с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, оборудования ОРУ-110 кВ и КРУН-10 кВ;

- строительство двух ЛЭП 10 кВ от ячеек № 12 и № 21 ПС № 153 до новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (2БКТП) на деревянных опорах до проектируемой территории и в кабельном исполнении по проектируемой территории проводом типа СИП-3;

- строительство новой трансформаторной подстанции (2БКТП) с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 1600 кВА, ячейками 10 кВ типа RM-6;

- строительство двух КЛ 10 кВ от новой 2БКТП-10/0,4 кВ до существующей ЗТП-2052, расположенной на проектируемой территории с реконструкцией ЗТП-2052 для возможности подключения новых КЛ 10 кВ;

- строительство распределительной сети 0,4 кВ до всех проектируемых зданий от новой 2БКТП.

Теплоснабжение

Отопление и горячее водоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается организовать от индивидуальных теплогенерирующие установок (термоблоков).

Теплоснабжение административно-офисного объекта, культового здания, физкультурно-оздоровительного комплекса планируется обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением от котельной, находящейся в собственности ООО "Русско-Высоцкая птицефабрика".

Газоснабжение

Газоснабжение природным газом потребителей осуществляется от ГРС "Лаголово" по действующей системе газоснабжения среднего давления села Русско-Высоцкое.

Общий объем газопотребления проектируемыми потребителями составит – 960,5 м3/час, в том числе:

- на нужды теплоснабжения – 714,5 м3/час,

- на пищеприготовление – 246,0 м3/час.

Газоснабжение объектов многоквартирной жилой застройки осуществляется от существующего газопровода среднего давления с присоединением в согласованной точке врезки. По территории проектирования прокладывается газопровод среднего давления и монтируются ШРП вблизи каждого проектируемого абонента.

Водоснабжение

Водоснабжение территории проектирования предусматривается от Невского водопровода ОАО "ЛОКС". Невский водопровод имеет III категорию надежности.

Сводный баланс водопотребления приведен в таблице

| № | Наименование | среднесуточный | максимальный |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении, м3/сутки |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 1002,0 | 1143,8 |
| 2 | Полив территории | 129,0 | 129,0 |
| 3 | Пожаротушение | 162,0 | 162,0 |
| Итого | 1164,0 | 1305,8 |

Для водоснабжения комплекса жилой застройки и обеспечения равномерной подачи воды абонентам предусмотрена прокладка сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного (кольцевого) водопровода диаметром 100 – 250 мм, строительство насосной станции с регулирующим резервуаром с трехсуточным запасом воды.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов на кольцевой сети.

Водоотведение

Общий объем хозяйственно-бытовых стоков в границах проектирования составит –

1052,0 м3 в сутки, в том числе:

- от существующих потребителей – 626,5 м3 в сутки,

- от проектируемых – 425,5 м3 в сутки.

Максимальный расход поверхностного стока дождевых вод с территории участка площадью 20,34 га, составит – 1332,0 л/с

Расчетная мощность проектируемых канализационных очистных сооружений составляет 500 м3 в сутки. Технические характеристики и параметры очистных сооружений определяются на следующих этапах проектирования.

Точка сброса очищенных сточных вод в ручей Безымянный.

Связь

Телефонизация объектов капитального строительства, расположенных на проектируемой территории осуществляется от АСТ 701 ОАО "Ростелеком".

Проектная потребность в телефонных номерах в новых жилых домах на проектируемой территории составляет 1300 номеров.

Точкой подключения является телефонный колодец № 13, расположенный в северо-западной части проектируемой территории.

Для подключения потребителей выполняются следующие мероприятия:

- докладка телефонных каналов от АТС 701 до колодца № 13 на суммарную емкость в 1300 телефонных номеров;

- разводка телефонной канализации по проектируемой территории, с заводом в каждый проектируемый дом;

- прокладка волоконно-оптического кабеля от АТС 701 по существующей и проектируемой телефонной канализации.

Работа системы оповещения осуществляется путем присоединения проектируемых объектов на территории к местной системе централизованного оповещения с помощью оборудования РТС-2000.