Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Согласно результатам обработки исходных данных показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоты (котельных) на 01.01.2011 составляют 107 Гкал/ч.

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

– базового уровня энергопотребления зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Показатели, полностью идентичные опубликованным в постановлении представлены также в СНиП 23-02, РД 10 ВЭП, в региональных ТСН 23 серии и др.

– сроков введения и уровня снижения энергопотребления новых и реконструируемых зданий относительно базового уровня – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

– возможного максимального увеличения мощности систем отопления (вентиляции) зданий нового строительства, обеспечивающих требования энергоэффективности при их оснащении средствами автоматизации – на основе методики расчета годового потребления тепловой энергии на отопление (вентиляцию) СНиП 23-02, Руководства АВОК-8-2005, учитывающих максимальное использование внутренних тепловыделений и инсоляции;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по СП 42.13330.2011;

- предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области.

Генеральным планом Русско-Высоцкого сельского поселения предусматривается общий прирост спроса на тепловую мощность за расчетный период на 10,27 Гкал/ч.

Генеральным планом развития предусматривается ежегодный прирост площади жилой застройки в объеме: 114739 м2 на первую очередь (из них 6739 м2 – индивидуальная застройка, 108000 м2 – среднеэтажная и многоэтажная многоквартирная застройка) и 50890 м2 на расчётный срок (индивидуальная застройка).

Приросты строительных фондов относительно 2013 г по административным районам Русско-Высоцкого сельского поселения, тыс. м2

| Район | Существующее положение | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчётный срок (до 2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Русско-Высоцкое | 100,606 | 215,346 | 266,235 |
| д. Телези | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Всего по Русско-Высоцкому сельскому поселению | 117,706 | 232,446 | 283,335 |

В таблице 17 приведены данные прироста показателей спроса на тепловую мощность централизованных систем теплоснабжения, определенные в Генеральном плане Русско-Высоцкого сельского поселения до анализа соответствия их требованиям энергоэффективности.

Приросты показателей спроса на тепловую мощность централизованных систем теплоснабжения по Генеральному плану Русско-Высоцкого сельского поселения

| Наименование | Теплоснабжение |
| --- | --- |
|  | 2011 год | 1 очередь | Расчетный срок |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал/м2/месяц | 0,024 | 0,043 | 0,043 |

Генеральным планом развития предусмотрено строительства нового теплового источника.

Целесообразность строительства нового источника объясняется следующими факторами:

• существующий тепловой источник выработал свой эксплуатационный ресурс;

• резерв мощности отсутствует;

• ведомственная разобщенность источника теплоты и системы теплоснабжения поселка;

• несоблюдение фактических температурных режимов ввиду производственной деятельности предприятия;

• подключение, как существующих потребителей, так и перспективных нецелесообразно из-за увеличения совокупных расходов в данной системе теплоснабжения.

В связи с этим целесообразно обеспечить теплоснабжение поселка путем строительства новой муниципальной котельной обслуживающей только жилую зону поселка и объекты социально-культурного назначения.

Выбран вариант строительства одного источника

Для осуществления надежного и качественного теплоснабжения существующих потребителей тепловой энергии МО с.п. Русско-Высоцкое, рекомендуется строительство одной блочно-модульной газовой котельной. Установленная мощность котельной составит 10,75 Гкал/ч. При этом необходимо проложить дополнительный участок тепловой сети отопления.

Также для осуществления надежного и качественного теплоснабжения потребителей, схемой теплоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение рекомендуется перекладка труб тепловой сети.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии Русско-Высоцкого сельского поселения в качестве первоочередных мероприятий (в период с 2015 по 2020 год) необходимо проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость (таблицы 18).

Протяженность сетей от котельной, предназначенных для реконструкции (с учетом перекладки участков из-за уменьшения подключенной нагрузки потребителей)

| Ду, мм | Протяженность сетей, м |
| --- | --- |
| 40 | 21 |
| 57 | 41 |
| 70 | 259 |
| 89 | 394 |
| 108 | 103 |
| 125 | 222 |
| 200 | 376 |
| 250 | 892 |

Строительство новых источников тепловой энергии

Для осуществления качественного и надежного теплоснабжения необходимо строительство одной блочно-модульной газовой котельной.

Затраты на строительство ориентировочно составят (таблица 19):

- газовая котельная (10,75 Гкал/ч) –55,125 млн.руб инвестиционных затрат (в ценах 2014 г.) с учетом НДС (18 %).

- прокладка тепловой сети Ду 200, 300 м – 11,9 млн. руб инвестиционных затрат затрат (в ценах 2014 г.) с учетом НДС (18 %)

Целесообразно провести реконструкцию существующих тепловых сетей с использованием трубопроводов с современной изоляцией из ППУ. Это потребует инвестиций в размере 21,545 млн. руб. в ценах 2014 г.:

Финансовые потребности в мероприятия по развитию системы теплоснабжения, млн руб

| № | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новой газовой котельной | 55,125 | - | 55,125 |
| 2 | Прокладка тепловой сети | 11,90 | - | 11,90 |
| 3 | Реконструкция системы теплоснабжения | 21,545 | - | 21,545 |
|  | ИТОГО | 88,57 | - | 88,57 |

5.2 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Необходима разработка проекта системы электроснабжения Русско-Высоцкого сельского поселения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей» с учётом пищеприготовления на газовых плитах в многоквартирных жилых домах средней обеспеченностью общей жилой площадью на 1 человека 35 м2, а также на территориях индивидуальной жилой застройки домами оборудованными плитами на природном газе.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей по планировочным кварталам МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице 20

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей проектируемой жилой застройки

| Наименование квартала | Функциональная зона | Численность населения, чел. | Этап реализации | Электрическая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВА |
| с. Русско-Высоцкое |
| Квартал 1 | Ж2 и Ж3 | 1063 | 1 очередь | 541,7 | 552,7 |
| Квартал 2 | Ж2 | 2022 | 1 очередь | 1051,1 | 1072,6 |
| Квартал 3 | Ж1 | 112 | 1 очередь | 97,3 | 99,3 |
| Квартал 4 | Ж1 | 85 | расч. срок | 88,0 | 89,8 |
| Квартал 5 | Ж1 | 426 | расч. срок | 283,7 | 289,5 |
| Квартал 6 | Ж1 | 337 | расч. срок | 225,0 | 229,6 |

Итого электрическая нагрузка коммунально-бытовых потребителей поселения проектируемой жилой застройки составит: первая очередь – 1,69 МВА, расчетный срок – 2,29 МВА.

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями в год составит: первая очередь – 20,58 млн. кВт∙ч в год, расчетный срок – 22,99 млн. кВт∙ч в год.

Существующая электрическая нагрузка на шинах 10 кВ в зимний максимум 2011 года в сумме по трансформаторам ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая и ПС 110/10 кВ  № 316 Встреча составила 14,41 МВ∙А. Электрические нагрузки существующих предприятий (с учетом сохранения потребности ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» в электроэнергии на прежнем уровне) и жилищно-коммунального сектора на перспективу приняты с учётом прироста 1 % в год. Таким образом, нагрузка на шинах 10 кВ источников электроснабжения составит: первая очередь – 15,60 МВА, расчетный срок – 18,12 МВА.

Электрические нагрузки промышленных потребителей нового строительства поселения

| Наименование квартала | Функциональная зона | Площадь, га | Этап реализации | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Полная, кВА |
| Квартал 7 | П | 28,43 | 1 очередь | 6,31 |
| Квартал 8 | П | 22,84 | расч. срок | 5,07 |
| Квартал 9 | П | 51,77 | 1 очередь | 11,49 |
| Квартал 10 | П | 5,59 | расч. срок | 1,24 |
| Квартал 11 | П | 7,06 | расч. срок | 1,57 |
| Квартал 12 | П | 6,8 | расч. срок | 1,51 |

Итого электрические нагрузки промышленных потребителей нового строительства составят: первая очередь – 17,80 МВА, расчетный срок – 27,18 МВА.

Суммарные электрические нагрузки в разрезе потребителей поселения представлены в таблице 22.

Электрические нагрузки по потребителям

| Потребители | Единица измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка на шинах 10 кВ источников электроснабжения с учетом развития существующих потребителей 1 % в год | МВА | 15,60 | 18,12 |
| Коммунально-бытовые потребители проектируемой жилой застройки | МВА | 1,69 | 2,29 |
| Новые промышленные потребители | МВА | 17,80 | 27,18 |
| Итого | МВА | 35,09 | 47,59 |

Электроснабжение потребителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение на первую очередь и расчетный срок предусматривается от существующих подстанций: ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая (существующие и проектируемые жилые зоны поселения в кварталах 1 - 6) и ПС 110/10 кВ № 316 Встреча (объекты ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» и проектируемые производственные зоны в кварталах 7 - 12).

Электроснабжение новых очистных сооружений предусматривается от проектируемой ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВт, запитанной от ПС 110/10 кВ № 316 Встреча по воздушным линиям 10 кВ длиной около 1 км.

Электроснабжение проектируемой водонасосной станции второго подъема с накопительными резервуарами в северо-восточной части с. Русско-Высоцкое предусматривается от проектируемой ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВт, запитанной от ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая.

Электроснабжение в полном объеме проектируемых производственных зон в кварталах 7 - 12 возможно только после реконструкции ПС 110/10 кВ № 316 Встреча с установкой трансформаторов мощностью 2∙40 МВ∙А.

Распределение электроэнергии предусматривается через распределительные трансформаторные подстанции (РТП) и трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ.

Количество, тип и мощность проектируемых РТП и ТП необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования. Трассы кабельных и воздушных линий также уточнить на последующей стадии проектирования в зависимости от очередности строительства объектов.

Линии электропередачи на территории жилой застройки кварталов 1 и 2 должны выполняться кабельными. На территориях жилой застройки кварталов 3 – 6 и проектируемых производственных зон линии электропередачи следует выполнять воздушными.

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения (таблица 23)

Финансовые потребности в мероприятия по развитию системы электроснабжения, млн руб

| № | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих линий электропередачи 10 кВ, отслуживших срок службы, в с. Русско-Высоцкое и д. Телези с учетом изменения нагрузки | 100,5 |  | 100,5 |
| 2 | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х630 кВт в планировочном квартале 1 | 19,32 |  | 19,32 |
| 3 | Строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 700 м от ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая и далее кабельных линий 10 кВ протяженностью 200 м до новой трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ в планировочном квартале 1 | 4,43 |  | 4,43 |
| 4 | Строительство 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х630 кВт в планировочном квартале 2 | 38,64 |  | 38,64 |
| 5 | Строительство кабельных линий 10 кВ протяженностью 600 м вдоль ул. Павлика Филимонова до новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в планировочном квартале 2 | 5,1 |  | 5,1 |
| 6 | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВт в планировочном квартале 3 | 19,4 |  | 19,4 |
| 7 | Строительство кабельных линий 10 кВ протяженностью 400 м вдоль улицы Павлика Филимонова до новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в планировочном квартале 3 | 3,4 |  | 3,4 |
| 8 | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВт для электроснабжения проектируемой водонасосной станции в северо-восточной части с. Русско-Высоцкое | 20,5 |  | 20,5 |
| 9 | Строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 1100 м и кабельных линий 10 кВ протяженностью 400 м от ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая до проектируемой водонасосной станции второго подъема | 7,69 |  | 7,69 |
| 10 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции 10 кВ в квартале 7 для электроснабжения проектируемой промышленной зоны из расчета подключаемой мощности 7 – 10 МВА на каждую РТП, с учетом развития промышленной зоны в квартале 8 на расчетный срок | 30,47 |  | 30,47 |
| 11 | Строительство воздушных линий 10 кВ от ПС 110/10 кВ № 316 Встреча до распределительной трансформаторной подстанции 10 кВ в квартале 7 | 3,9 |  | 3,9 |
| 12 | Строительство 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ - мощностью 1х160 кВт в планировочном квартале 4, мощностью 1х250 кВт в планировочных кварталах 5 и 6 |  | 61,2 | 61,2 |
| 13 | Строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 2500 м от ПС 110/10 кВ № 153 Русско-Высоцкая трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в планировочных кварталах 4 – 6 |  | 9,75 | 9,75 |
|  | ИТОГО | 253,35 | 70,95 | 324,3 |

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Генеральным планом развития Русско-Высоцкого сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Проектом предлагается централизованное водоснабжение холодной водой населения:

- существующей индивидуальной жилой застройки территории «Татьяниной усадьбы» на первую очередь;

- проектируемой многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки кварталов 1-3 на первую очередь;

- индивидуальной жилой застройки кварталов 4 - 6 на расчетный срок.

Генеральный план развития Русско-Высоцкого сельского поселения до 2035 года предусматривает увеличение доли жилого фонда в 2,4 раза от существующего жилого фонда застройки сельского поселения.

Генеральным планом развития предусматривается ежегодный прирост площади жилой застройки в объеме: 114739 м2 на первую очередь (из них 6739 м2 – индивидуальная застройка, 108000 м2 – среднеэтажная и многоэтажная многоквартирная застройка) и 50890 м2 на расчётный срок (индивидуальная застройка).

Прогнозные приросты строительных фондов по отдельным населенным пунктам, входящим в состав Русско-Высоцкого сельского поселения представлены в таблице 24.

Приросты строительных фондов относительно 2013 г по административным районам Русско-Высоцкого сельского поселения, тыс. м2

| Район | Существующее положение | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчётный срок (до 2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Русско-Высоцкое | 100,606 | 215,346 | 266,235 |
| д. Телези | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Всего по Русско-Высоцкому сельскому поселению | 117,706 | 232,446 | 283,335 |

В период с 2014 по 2035 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями поселения. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых кварталах Русско-Высоцкого сельского поселения.

При временных ограничениях подачи воды из системы Невского водовода ОАО «ЛОКС», собственник накопительных емкостей и водонасосных станций ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» ограничивает либо полностью прекращает подачу воды населению и коммунальным потребителям с. Русско-Высоцкое.

В с. Русско-Высоцкое резерв мощности системы водоснабжения зависит от возможности птицефабрики подать необходимое количество воды.

Фактическое потребление воды за 2011 года составило 1641,65 тыс.м3/год, в средние сутки 4,4975 тыс.м3/сут. К 2035 году ожидаемое потребление составит 5990,1 тыс.м3/год, в средние сутки 5,7413 тыс.м3/сут, в максимальные сутки расход составил 5,9901 тыс.м3/сут.

В таблицах 25 и 26 приведены прогнозируемые объемы воды (среднесуточные и максимальные), планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Значения расчетного потребления воды (среднесуточное) по административным районам Русско-Высоцкого сельского поселения, м3/сут

| Район | Существующее положение | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчётный срок (до 2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Русско-Высоцкое | 4497,5 | 5453,3 | 5741,3 |
| Всего по Русско-Высоцкому сельскому поселению | 4497,5 | 5453,3 | 5741,3 |

Значения расчетного потребления воды (в часы максимума) по административным районам Русско-Высоцкого сельского поселения, м3/сут

| Район | Существующее положение | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчётный срок (до 2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Русско-Высоцкое | 4497,5 | 5644,5 | 5990,1 |
| Всего по Русско-Высоцкому сельскому поселению | 4497,5 | 5644,5 | 5990,1 |

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей Русско-Высоцкого сельского поселения приведено в таблице 27.

Прогноз основывался на данных Генерального плана развития Русско-Высоцкого сельского поселения и данных по застройке новых микрорайонов.

Значения расчетного потребления воды по отдельным категориям потребителей.

| Потребитель | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчётный срок (до 2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | м3/сут | 845,75 | 1638,95 | 1842,45 |
| Бюджет | м3/сут | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Промышленность | м3/сут | 0 | 188,7 | 288,2 |
| Прочие | м3/сут | 10,3 | 152,2 | 194,8 |
| ВСЕГО | м3/сут | 868,95 | 1992,75 | 2338,35 |

Годовое потребление воды по отдельным населенным пунктам Русско-Высоцкого сельского поселения представлено в таблице 28

Планируемое потребление воды по отдельным населенным пунктам Русско-Высоцкого сельского поселения на 01.01.2036

| Район | Единицы измерения | 2035 |
| --- | --- | --- |
| с. Русско-Высоцкое | тыс м3/год | 2186,4 |
| д. Телези | тыс м3/год | 0 |
| Всего по Русско-Высоцкому сельскому поселению | тыс м3/год | 2186,4 |

Водоснабжение потребителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение производится из системы Невского водовода ОАО «ЛОКС» через накопительные емкости и водонасосную станцию отд. Южное ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» по вводу Ду-273 мм. Также существует отвод Ду-50 мм из системы Невского водовода ОАО «ЛОКС» в южной части д. Телези (на водораздаточную колонку).

Поступающая в накопительные емкости ВНС отд. Южное питьевая вода подается на нужды птицефабрики, направляется на котельную, очистные сооружения и на накопительные емкости и водонасосную станцию второго подъема отд. Русско-Высоцкое. Все указанные объекты находятся на балансе ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». Далее по водопроводу Ду-150 мм вода поступает в водопроводную систему с. Русско-Высоцкое, в зону ответственности эксплуатирующей организации ООО «ЛР ТЭК».

Поскольку подача воды населению производится из Невского водовода от поставщика ОАО «ЛОКС» через накопительные емкости и водонасосную станцию ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», то в первую очередь учитываются интересы ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», и по остаточному принципу подается питьевая вода населению.

При временных ограничениях подачи воды из системы Невского водовода ОАО «ЛОКС», собственник накопительных емкостей и водонасосных станций ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» ограничивает либо полностью прекращает подачу воды населению и коммунальным потребителям с. Русско-Высоцкое.

В с. Русско-Высоцкое резерв мощности системы водоснабжения зависит от возможности птицефабрики подать необходимое количество воды.

Для решения этой проблемы необходимо строительство водонасосной станции второго подъема с накопительными резервуарами в обход птицефабрики, напрямую от системы водоснабжения ОАО «ЛОКС».

В 1990-х гг. была выбрана площадка в северо-восточной части поселения на расстоянии около 400 м от действующего водопровода с. Русско-Высоцкое и 50 м от Невского водовода для размещения водонасосной станции второго подъема с накопительными резервуарами, и начато строительство. Однако объект достроен не был.

В перспективе развития Русско-Высоцкого сельского поселения предусматривается 100 %-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Для водоснабжения с. Русско-Высоцкого, кварталов, где планируется новая жилая застройка, планируется строительство  водонасосной станции второго подъема мощностью не менее  2200 м3/сут. с накопительными резервуарами объемом не менее 7000 м3 и подключение к системе Невского водовода, строительство водопровода от Невского водовода до проектируемой водонасосной станции, строительство водопровода от проектируемой водонасосной станции до существующей водопроводной сети села. Для поквартального обеспечения потребителей новой жилой застройки необходимо строительство новых разводящих водопроводных сетей. Существующие водопроводные сети для обеспечения надежной работы системы водоснабжения поселка должны быть заменены на новые, как исчерпавшие свой срок службы и имеющие значительный износ.

В д. Телези развитие централизованного водоснабжения не планируется.

Для реализации предложений по развитию систем водоснабжения придется построить более 10 км водопроводов, что потребует вложения инвестиций в размере 34,37 млн. руб. (таблица 29).

По предварительным подсчетам на строительство новой водонасосной станций с. Русско-Высоцкое потребует затрат в размере 89,004 млн. руб.

Всего мероприятия по развитию системы водоснабжения Русско-Высоцкого сельского поселения потребуют вложений в размере 123,374 млн руб с учетом НДС.

Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения, млн руб

| Наименование мероприятия | 1 очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена участка трубопровода от ВНС №2 до дома №20 диаметром 100 мм , протяженностью 300 м.п. | 1,05 | - | 1,05 |
| Строительство водонасосной станции второго подъема мощностью не менее 2200 м3/сут. с накопительными резервуарами объемом не менее 7000 м3 в северо-восточной части с. Русско-Высоцкое и подключение к системе Невского водовода | 75,427 | - | 75,427 |
| Строительство водопровода от Невского водовода до проектируемой водонасосной станции протяженностью 50 м | 0,722 | - | 0,722 |
| Строительство водопровода от проектируемой водонасосной станции до существующей водопроводной сети села Русско-Высоцкое протяженностью 700 м | 3,08 | - | 3,08 |
| Строительство водопровода от проектируемой котельной до существующей сети горячего водоснабжения села Русско-Высоцкое | 1,735 | - | 1,735 |
| Строительство водопровода от существующей водопроводной сети с. Русско-Высоцкое вдоль ул. Павлика Филимонова протяженностью 2400 м | 10,56 | - | 10,56 |
| Строительство водопровода от проектируемой водонасосной станции до планировочного квартала 7 протяженностью 400 м, с учетом возможности продолжения водопровода на расчетный срок до квартала 8 | 1,76 | - | 1,76 |
| Строительство водопровода вдоль проектируемой главной улицы от существующей водопроводной сети в районе поликлиники к территории жилой застройки кварталов 5 и 6 и разводка в этих кварталах протяженностью 6100 м | - | 26,84 | 26,84 |
| Строительство продолжения водопровода от квартала 7 до квартала 8 протяженностью 500 м | - | 2,2 | 2,2 |
| Итого | 94,334 | 29,04 | 123,374 |

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В Русско-Высоцком сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Водоотведение хозяйственно-бытовых и дождевых стоков с территории существующей многоквартирной жилой застройки предлагается по существующей схеме на канализационные очистные сооружения ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика».

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории проектируемой многоквартирной жилой застройки предлагается по проектируемому напорному коллектору на проектируемые в канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков с выпуском очищенных стоков в ручей без названия.

Водоотведение поверхностных стоков с территории проектируемой многоквартирной жилой застройки предлагается по проектируемому коллектору на проектируемые в канализационные очистные сооружения поверхностных стоков с выпуском очищенных стоков в ручей без названия. Поверхностные стоки предлагается отводить по самостоятельной закрытой сети дождевой канализации на канализационные очистные сооружения поверхностного стока.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых производственных территорий кварталов 7 – 12 предлагается после предварительной очистки в ручей без названия. Для этого на территории промышленных зон необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, а также строительство коллектора до точки сброса.

Согласно СНиП 2.04.03-85 система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод и производственных сточных вод после их очистки и обеззараживания (обезвреживания). Проектом предлагается максимальное использование поверхностных сточных вод в технологическом цикле и для полива проектируемых промышленных территорий.

С целью аккумулирования и использования поверхностных сточных вод после очистки на проектируемых промышленных территориях необходимо предусмотреть строительство сети сбора поверхностных стоков, накопительных резервуаров и очистных сооружений поверхностного стока.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Русско-Высоцкого сельского поселения представлено в таблице 24, среднесуточное потребление к 2036 году составит 5600,3.м3/сут. или 2043,4 тыс.м3/год.

Данное увеличение связано со строительством новых жилых домов.

Структура существующего и перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения Русско-Высоцкого сельского поселения представлена в таблице 30-31.

Существующее и планируемое отведение воды по отдельным населенным пунктам Русско-Высоцкого сельского поселения

| Район | Единицы измерения | 2013 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Русско-Высоцкое | тыс м3/год | 1599 | 2043,4 |
| д. Телези | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Всего по Русско-Высоцкому сельскому поселению | тыс м3/год | 1599 | 2043,4 |

Значения расчетного потребления воды (среднесуточное) по отдельным категориям потребителей, м3/сут

| Потребитель | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчётный срок (до 2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | м3/сут | 846 | 1586,4 | 1586,4 |
| Бюджет | м3/сут | 13 | 13 | 13 |
| Промышленность | м3/сут | 0 | 188,7 | 288,2 |
| Прочие | м3/сут | 10 | 10 | 10 |
| ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» | м3/сут | 3400 | 3400 | 3400 |
| ВСЕГО | м3/сут | 4269 | 5198,1 | 5297,6 |

Проектом генерального водоотведение хозяйственно-бытовых и дождевых стоков с территории существующей многоквартирной жилой застройки предлагается по существующей схеме на канализационные очистные сооружения ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории проектируемой многоквартирной жилой застройки предлагается по проектируемому напорному коллектору на проектируемые в канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков с выпуском очищенных стоков в ручей без названия. Водоотведение поверхностных стоков с территории проектируемой многоквартирной жилой застройки предлагается по проектируемому коллектору на проектируемые в канализационные очистные сооружения поверхностных стоков с выпуском очищенных стоков в ручей без названия. Поверхностные стоки предлагается отводить по самостоятельной закрытой сети дождевой канализации на канализационные очистные сооружения поверхностного стока. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых производственных территорий кварталов 7 – 12 предлагается после предварительной очистки в ручей без названия. Для этого на территории промышленных зон необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, а также строительство коллектора до точки сброса.

На перспективу предлагается дальнейшее развитие централизованной системы канализации в с. Русско-Высоцкое. Необходима реконструкция существующей канализационной насосной станции - 3 в районе дома № 28 с. Русско-Высоцкое, реконструкция канализационной насосной станции – 4, восстановление напорного коллектора от КНС№4 до существующих очистных сооружений.

Для планируемых к строительству жилых кварталов и производственных объектов генеральным планом предусматривается строительство новых сетей, строительство очистных сооружений поверхностного стока и очистных сооружений хозяйственно-бытовых отходов, строительство канализационных насосных станций хозяйственно-бытовых стоков, строительство насосных станций дождевой канализации, строительство напорных сетей дождевой канализации, строительство сети самотечной дождевой канализации.

Оценка капитальных вложений приведена в таблице 32.

Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения, млн руб

| Наименование мероприятия | 1 очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство коллектора от проектируемых очистных сооружений до точки сброса сточных вод после очистки | 1,07 | - | 1,07 |
| Строительство напорных канализационных сетей хозяйственно-бытовых стоков от реконструируемой и проектируемых канализационных станций до проектируемых очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | 1,56 | - | 1,56 |
| Строительство напорных сетей дождевой канализации от проектируемых насосных станций дождевой канализации до проектируемых очистных сооружений поверхностного стока | 2,55 | - | 2,55 |
| Реконструкция существующей сети самотечной дождевой канализации | 2,17 | - | 2,17 |
| Строительство сети самотечной дождевой канализации вдоль улиц и проездов кварталов 1 и 2 | 4,14 | - | 4,14 |
| Восстановление напорного коллектора от КНС№4 до существующих очистных сооружений (Труба Ду 150 мм, 500 м.п.) | 3,8 | - | 3,8 |
| Итого | 15,29 | - | 15,29 |

5.5. Программа инвестиционных проектов в захоронении и утилизации ТБО

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Правительством Санкт-Петербурга совместно с Правительством Ленинградской области рассматривались варианты строительства нового комплекса по переработке и размещению отходов в Тосненском или в Кировском муниципальных районах Ленинградской области. Вопрос о месте и сроках строительства нового комплекса пока остаётся открытым. Окончательная рекультивация полигона на Волхонском шоссе не предполагается до ввода в эксплуатацию первой очереди нового полигона. В тоже время на территории Ленинградской области эксплуатируется 19 полигонов, из них 5 – с современным оснащением.

Из инвестиционных проектов переработки ТБО, рассматриваемыми Правительством Ленинградской области в 2012 году, наиболее близким к территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение является проект строительства комплекса сортировки и глубокой переработки ТБО и отходов сельского хозяйства ООО «Мусоросортировочные комплексы Северо-Запада» вблизи п. Терволово Гатчинского муниципального района. На данном объекте запланирована сортировка ТБО, извлечение вторичных ресурсов и изготовление строительных материалов с использованием неутилизируемой части отходов. Общая площадь земельного участка, необходимого для реализации проекта, составляет 25 га, но в настоящее время его местоположение не определено, а государственная экспертиза ещё не проводилась. При этом, из-за протестов местных жителей, данный проект может быть перемещён в более отдалённую от МО Русско-Высоцкое сельское поселение часть Гатчинского муниципального района. Также в связи с развитием города-порта Усть-Луга правительство Ленинградской области рассматривает возможность строительства инновационного мусороперерабатывающего завода по испанской технологии на юго-западе области (по проекту «ЛенНИИГипроХим»).

Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение совместно с администрациями соседних поселений и Ломоносовского муниципального района в данной ситуации до открытия новых мусороперерабатывающих комплексов или нового полигона необходимо рассмотреть пути вывоза отходов на санкционированные места размещения или захоронения отходов и возможные варианты места организации мусоросортировочной станции для оптимизации расходов на вывоз отходов при очевидном увеличении расстояния до места захоронения.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

- при размещении новых предприятий предпочтение отдавать предприятиям с безотходными и малоотходными ресурсосберегающими технологиями;

- организация системы удаления жидких бытовых отходов из частного сектора;

- организация мест для сбора ТБО и КГО в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2., обустройство контейнерных площадок;

- обеспечить периодичность вывоза ТБО и КГО от населения, в соответствии с требованием СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2.1.;

- 100 % охват населения системой сбора и вывоза ТБО, КГО и ЖБО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п.2.1. (включая индивидуальную застройку);

- 100 % охват организаций и предприятий договорами на вывоз отходов;

- организация механизированной летней и зимней уборки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п.4.;

- установка урн вдоль тротуаров, у остановок общественного транспорта, в зоне зеленых насаждений, входов многоквартирных жилых домов и строений общественного назначения, на территории лечебно-профилактических учреждений;

- организация на территории поселения базы по ремонту и содержанию техники, снегосвалки, пескобазы и водозаправочного пункта.

Благодаря использованию контейнеров малого объёма (в настоящее время имеется 45 контейнеров объёмом 0,75 м3) возможно перейти к селективному сбору ТБО, в том числе таких вторичных ресурсов как цветные и чёрные металлы, бумага, пластик и стекло. Учитывая необходимость рационального использования ресурсов и сокращения объёма размещения ТБО при использовании двух мусоровозов на расчётный срок рекомендуется организация раздельного сбора двух потоков (двух контейнеров):

- ценных «сухих» вторичных ресурсов на промышленную переработку;

- «прочих» отходов.

Разделение отходов на большее количество потоков нецелесообразно. Так, любой компонент «сухих» отходов требует дополнительной профессиональной сортировки по сортам с одновременным удалением остаточных загрязняющих фракций, что делает бессмысленным их раздельный вывоз. Выделение потока «влажных» отходов на биологическую переработку не рекомендуется, в связи с активным использованием компостирования населением неблагоустроенного фонда.

Также необходимо организовать на постоянной или передвижной основе сбор вторичного сырья (макулатуры, металлолома, стеклотары) на дальнейшую переработку за пределами территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение. Сбор вторичного сырья позволит значительно уменьшить экологическую нагрузку при захоронении смешанных фракций отходов на полигоне ТБО и добыче природных ресурсов для производства первичного сырья. Для донесения информации о пользе сбора вторичных ресурсов до населения возможно проведение мероприятий в области экологического просвещения (субботников, открытых уроков по экологии и краеведению для школьников и их родителей).

Сбор и удаление отходов от населения должно осуществляться в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населённых мест