Общество с ограниченной ответственностью «Теллус-Проект»

Муниципальный контракт № 0145300020814000006-0275454-01от 07.11.2014 г

Заказчик: Администрация  МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Проект планировки части территории

села Русско-Высоцкое

муниципального образования

Русско-Высоцкое сельское поселение

муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

Том 2

Основная часть проекта планировки территории

(Пояснительная записка, графические материалы)

Генеральный директор						А.М. Богачков

Санкт-Петербург – с. Русско-Высоцкое

2014 г

Состав проекта планировки:

| № п/п | № тома | Наименование тома |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том 1 | ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| 2 | Том 2 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (Пояснительная записка, графические материалы) |
| 3 | Том 3 | ЭСКИЗ ПЛАНИРОВКИ (Пояснительная записка, графические материалы) |
| 4 | Том 4 | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (Пояснительная записка, графические материалы) |
| 5 | Том 5 | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». (Пояснительная записка, приложения) |
| 6 | Том 6 | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Раздел «Противопожарные мероприятия» (Пояснительная записка, приложения) |

Состав Тома 2

| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ |
| --- |
| Текстовая часть |
|  | Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения |  |
| Графическая часть |
| Лист № | Наименование чертежа | Масштаб |
| Лист 1 | Чертеж планировки территории. Линии связи. Объекты инженерной инфраструктуры | 1:2000 |
| Лист 2 | Чертеж проекта планировки. Красные линии. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 1:2000 |
| Лист 3 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1	Территория	5

1.2	Параметры застройки	5

1.3	Характеристики зон, предназначенных для размещения планируемых объектов капитального строительства	6

1.4	Параметры планируемой жилой застройки	6

1.5	Параметры развития объектов общественно-деловой застройки	6

1.6	Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории	7

1.7	Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории	8

1.9	Параметры функциональных зон	10

## 1. ПОЛОЖЕНИЯ

о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития части территории села Русско-Высоцкое муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

## Территория

Территория ограничена:

с юга - полосой отвода автомобильной  федерального значения М-11 «Нарва» и границей населенного пункта;

с востока - земельными участками жилой зоны по ул. Павлика Филимонова и кладбищем;

с севера – границей санитарно-защитной зоны;

с запада – границей планируемой жилой зоны (в настоящее время территория сельскохозяйственного использования).

Площадь территории в границах проектирования составляет – 46,68 га.

## Параметры застройки

| N п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования, в том числе: | га | 46,68 |
| 1.1 | Площадь территории в границах элементов планировочной структуры | га | 40,562 |
| 1.2 | Площадь территории улиц, дорог, проездов | га | 6,118 |
| 2 | Ориентировочная численность населения в том числе: | чел. | 542 |
| 2.1 | Существующая численность населения | чел. | 148 |
| 2.2 | Проектный прирост численности населения | чел. | 394 |
| 3 | Ориентировочная проектная плотность населения в границах проектирования | чел./га | 11,61 |

## Характеристики зон, предназначенных для размещения планируемых объектов капитального строительства

| N п/п | Функциональное назначение зон планируемого размещения объектов капитального строительства | Единица измерения | Площадь зоны | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения индивидуальной жилой застройки | га | 36,2 | 1-3 |
| 2 | Зона размещения общественно-деловой застройки | га | 1,13 | 1-5 |
| 3 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,462 | 1 |
| 4 | Зеленых территорий общего пользования | га | 0,24 | - |
| 4 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,8 | - |
| 5 | Зона размещения коммунально-складских объектов | га | 0,62 | 1-3 |
| 6 | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 1,11 | 1-3 |

Примечание. Площади застройки в зонах размещения объектов капитального строительства будут определены на этапе рабочего проектирования

## Параметры планируемой жилой застройки

| N п/п | Наименование планируемой зоны | Площадь зоны га | Числен- ность населения чел. | Количество участков ед. | площадь участка га | Общая площадь дома* кв. м | Общая площадь планир. жилого фонда кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 14,84 | 394 | 136 | 0,04-0,15 | 217,5 | 29580 |

Примечание. В соответствии с генеральным планом поселения  планируемая индивидуальная застройка относится к категории высоко комфортного жилья с уровнем жилищной обеспеченности 75 м2 на чел.

## Параметры развития объектов общественно-деловой застройки

Объекты системы социально-культурного обслуживания населения в соответствии с генеральным планом поселения в границах проектирования не планируются. Все необходимые (в соответствии с расчетами)  объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения расположены на прилегающих  территориях с соблюдением нормативных радиусов обслуживания населения.

Коэффициент плотности застройки для зоны размещения объектов общественно-деловой застройки в границах проектирования составляет 0,5-0,8. Другие характеристики объектов общественно-деловой застройки будут определены при разработке проектной документации для каждого объекта в отдельности.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зоны общественно-деловой застройки определены в Правилах землепользования и застройки муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

## Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории

Развитие системы транспортного обслуживания территории предполагает реализацию решений, предусмотренных Генеральным планом поселения, а именно:

- реконструкция поселковой дороги (ул. Центральная), протяженностью (в границах территории проектирования) 1 км со следующими характеристиками:

двухполосная, с шириной каждой полосы – 3,5 м;

расчетная скорость движения составит 40 км/час;

ширина пешеходной части тротуара 1,5 м.

ширина улицы в красных линиях от 18 м до 35 м;

Проектом планировки территории планируется строительство  второстепенных улиц в жилой застройке, проездов:

- строительство  второстепенных улиц в жилой застройке общей протяженностью 1,235 км со следующими характеристиками:

двухполосная,  с шириной каждой полосы – 2,75 м;

расчетная скорость движения - 30 км/час;

ширина пешеходной части тротуара - 1,0 м;

ширина улицы в красных линиях – 10-12 м;

- строительство проездов общей протяженностью 2,13 км, в том числе: с шириной проезда 12 м – 0,235 км,  с шириной проезда 10 м – 1,645 км, с шириной проезда 6 м -0,246 км.

Характеристики проездов с шириной в красных линиях 10-12 м:

двухполосный,  с шириной каждой полосы – 2,75 м;

расчетная скорость движения - 20 км/час;

ширина пешеходной части тротуара –  1,25-1,5 м;

Характеристики проездов с шириной в красных линиях 6 м:

однополосный,  с шириной полосы – 3 м;

расчетная скорость движения - 20 км/час;

ширина пешеходной части тротуара – 0 м.

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками не менее 15х15 м, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

Общая потребность в организации мест для хранения (стоянки) личного автотранспорта жителей территории составляет  159 машиномест. Хранение личного автотранспорта будет производиться на территории приквартирных и приусадебных участков.

## Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории

При формировании условий и мероприятий для развития системы инженерно-технического обеспечения территории проектирования приняты укрупненные показатели необходимых объемов энергоресурсов по основным видам инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, в том числе:

Электроснабжение

Полная электрическая нагрузка объектов капитального строительства, расположенных в границах проектирования составляет 365,0 кВА, в том числе, объектов капитального строительства, планируемых для размещения в границах территории проектирования -281,6 кВА.

Для подключения потребителей предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция ПС № 153 «Русско-Высоцкое»  или подключение к ПС № 316 в соответствии с техническими условиями ОАО «Ленэнерго»;

- строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

- строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ до новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ на деревянных опорах до проектируемой территории и в кабельном исполнении по проектируемой территории проводом типа СИП-3;

- строительство распределительных ЛЭП 0,4 кВ до всех проектируемых зданий от новой ТП 10/0,4 кВ.

Теплоснабжение

Отопление и горячее водоснабжение проектируемой застройки  предусматривается организовать от индивидуальных котлов на сетевом природном газе.

Газоснабжение

Газоснабжение природным газом потребителей будет осуществляется в соответствии с техническими условиями ОАО «Леноблгаз»  по действующей системе газоснабжения среднего давления села Русско-Высоцкое.

Общий объем газопотребления проектируемыми потребителями составит – 936,4 тыс. м3/год, в том числе:

- на нужды отопления – 837,9 тыс. м3/год;

- на пищеприготовление – 98,5тыс.м3/год.

По территории проектирования предусматривается прокладка газопровода среднего давления и строительство ШРП с дальнейшим строительством газопровода низкого давления вдоль проектируемых улиц и проездов.

Водоснабжение

Водоснабжение территории проектирования предусматривается от Невского водопровода ОАО «ЛОКС» на основании полученных технических условий.. Невский водопровод имеет III категорию надежности.

Общий объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды на территории проектирования составит составит 86,72 м3/сут.

Для водоснабжения жилой застройки и обеспечения равномерной подачи воды абонентам предусмотрена прокладка сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного (кольцевого) водопровода диаметром 100 – 250 мм.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов на кольцевой сети.

Водоотведение

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории индивидуальной жилой застройки предлагается децентрализовано посредством установки герметичных выгребов и локальных очистных сооружений на территориях домовладений.

По улице Центральная, согласно положений разработанного в 2013 г. ООО «Норд-Стайл» проекта планировки территории  запланировано строительство закрытой дождевой канализации с подключением к системе существующей дождевой канализации с. Русско-Высоцкое.

Вдоль прочих проектируемых улиц и проездов границах проектирования  планируется организовать систему открытой дождевой канализации – с использованием открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Точка сброса очищенных сточных вод в ручей Безымянный.

Связь

На проектируемой территории телефонизация осуществляется от АСТ 701 ОАО «Ростелеком».

Проектная потребность в телефонных номерах в новых жилых домах на проектируемой территории составляет 136 номеров.

Точка подключения будет определена техническими условиями ОАО «Ростелеком» Для подключения потребителей потребуются следующие мероприятия:

докладка телефонных каналов от АТС 701 на суммарную емкость в 136 телефонных номеров;

разводка телефонной канализации по проектируемой территории, с заводом в каждый проектируемый дом;

прокладка волоконно-оптического кабеля от АТС 701 по существующей и проектируемой телефонной канализации.

Для обеспечения работы системы оповещения необходимо осуществить подсоединение проектируемых объектов на территории к местной системе централизованного оповещения с помощью оборудования РТС-2000.

## Параметры функциональных зон

Таблица1.9.1  Параметры функциональных зон

| Обозначение зоны | Параметры |
| --- | --- |
| Жилые зоны |
| Ж1 | Зона индивидуальной жилой застройки Этажность – до 3 этажей включительно Плотность застройки – 1800 м2 на 1 га (40 чел./га) Максимальная площадь выделяемого участка – 0,15 га |
| Зона общественно-деловой застройки |
| Д | Зона всех видов общественно-деловой застройки Коэффициент плотности застройки - 0,5-0,8 |
| Производственные зоны |
| ПК | Зона коммунально-складских объектов с санитарно-защитной зоной не более 100 м |
| Зоны объектов транспортной инфраструктуры |
| У | Зона улично-дорожной сети Параметры уличной сети в пределах сельских населенных пунктов принимаются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» |
| Т | Зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта Этажность – до 3 этажей включительно |
| И | Зона инженерной инфраструктуры Этажность – до 3 этажей включительно |
| Рекреационные зоны |
| Р1 | Поскольку на территории зоны Р1 расположен ОКН, границы которого совпадают с границей зоны Р1 параметры на указанную зону не распространяется |