Общество с ограниченной ответственностью «Теллус-Проект»

Муниципальный контракт №0145300020814000006-0275454-01от 07.11.2014 г

Заказчик: Администрация  МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Проект планировки части территории

с. Русско-Высоцкое муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Том 3

Эскиз планировки

(Пояснительная записка, графические материалы)

Генеральный директор						А.М. Богачков

Санкт-Петербург – с. Русско-Высоцкое

2014 г.

Состав проекта планировки:

| № п/п | № тома | Наименование тома |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том 1 | ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| 2 | Том 2 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (Пояснительная записка, графические материалы) |
| 3 | Том 3 | ЭСКИЗ ПЛАНИРОВКИ (Пояснительная записка, графические материалы) |
| 4 | Том 4 | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (Пояснительная записка, графические материалы) |
| 5 | Том 5 | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Пояснительная записка, приложения) |
| 6 | Том 6 | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Раздел «Противопожарные мероприятия» (Пояснительная записка, приложения) |

Состав Тома 3

| ЭСКИЗ ПЛАНИРОВКИ |
| --- |
| Текстовая часть |
|  | Пояснительная записка |  |
| Графическая часть |
| Лист № | Наименование схемы | Масштаб |
| Лист 1 | Схема расположения территории проектирования | 1:10000 |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:2000 |
| Лист 3 | Эскиз планировки территории (вариант 1) | 1:2000 |
| Лист 4 | Эскиз планировки территории (вариант 2) | 1 : 2000 |
| Лист 5 | Эскиз планировки территории (вариант 3) | 1 : 2000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Размещение территории проектирования в планировочной структуре населенного пункта	6

2.	Современное использование территории в границах проектирования	7

3.	Объекты культурного наследия	8

4.	Планировочные ограничения развития территории проектирования	8

5. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией	10

6.Варианты развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории, улично-дорожной сети	11

7. Население	13

8. Определение возможного объема жилищного строительства в границах проектирования	14

9.	Учреждения и предприятия обслуживания населения	14

# ВВЕДЕНИЕ

Проект выполнен ООО «Теллус-Проект» в 2014 году в соответствии с техническим заданием администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение (далее Заказчик) на основании муниципального контракта 0145300020814000006-0275454-01от 07.11.2014 г.

Исходно-разрешительная документация для выполнения работы:

- Постановление местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 68 от 01.08.2014 г. «О подготовке проекта планировки части территории села Русское-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

- Задание на подготовку проекта планировки части территории села Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Проект планировки территории разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и  Ленинградской области (в действующей редакции), требованиями нормативно-регламентирующих документов:

Проект разработан с учетом документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

1. Генеральный  план муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный Решением Совета депутатов муниципального образования Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 33 от 18.07.2013 г. в действующей редакции и проект Внесения изменений в Генеральный  план муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, разработанный ООО «Теллус-проект» в 2014 г.

2. Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, разработанный ООО «Теллус-проект» в 2014 г.

В работе также использовались материалы, предоставленные администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение:

1. Инвентаризация земель части территории с. Русско-Высоцкое в границах кадастровых кварталов  47:14:1303001-47:14:1303004, 47:14:1303013, 47:14:1303014, выполненная ООО  «Теллус-Проект» в 2014 году

2. Проект наружного газоснабжения малоэтажной застройки в юго-западной части села

Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области, выполненный ООО «Проект» в 2009 году

3. Проект планировки и межевания объекта «Реконструкция участков автомобильной дороги М-11  «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция автомобильной дороги А-180 «Нарва»  Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км 54+365, Ленинградская область», разработанный ЗАО«ЛИМБ» в 2012 году

4. Проект планировки части территории села Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,  выполненный ООО «Норд – Стайл» в 2013 году и утвержденный постановлением главы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение № 3от 04.02.2014 года

5. Проект межевания ТСЖ «Татьянина усадьба»

Проект выполнен на основе результатов инженерных изысканий, выполненных в соответствии с техническими требованиями действующих нормативных документов, на топографической основе (цифровая топографическая карта) М 1 : 2 000 в системе координат 1963 года (СК-63), выполненной ООО «ГЕОСТРОЙПРОЕКТ» и предоставленной администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Материалы инженерно-геодезических изысканий переданы в установленном порядке в комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

# Размещение территории проектирования в планировочной структуре населенного пункта

Территория проектирования расположена в юго-западной части села Русско-Высоцкое муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, вдоль автомобильной дороги местного значения «Подъезд от автодороги М-11 «Нарва» к птицефабрике «Русско-Высоцкое».

Территория ограничена:

с юга - полосой отвода автомобильной  федерального значения М-11 «Нарва» и границей населенного пункта;

с востока - земельными участками жилой зоны по ул. Павлика Филимонова и кладбищем;

с севера – границей санитарно-защитной зоны;

с запада – границей планируемой жилой зоны (в настоящее время территория сельскохозяйственного использования).

Ориентировочная площадь территории в границах проектирования составляет 46,68 га.

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области расположена в г. Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга, в 40 км от с. Русско-Высоцкое.

# Современное использование территории в границах проектирования

По данным администрации поселения в границах проектирования расположено 94 индивидуальных жилых дома. Число зарегистрированных граждан в границах территории проектирования – 148 человек. Общая площадь существующего жилого фонда - 5973,2 кв.м. Обеспеченность общей площадью  жилого фонда на человека – 40,36 кв.м.

Таблица 2.1  Баланс современного использования территории

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Существующее положение |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория всего: | га | площадь | % |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | га | 46,68 | 100 |
| 1.1 | Площадь территории индивидуальной жилой застройки | га | 21,36 | 45,8 |
| 1.2 | Площадь территории, занятая объектами общественно-деловой застройки | га | 0,08 | 0,16 |
| 1.3 | Площадь территории улиц, дорог, проездов | га | 2,898 | 5,9 |
| 1.4 | Площадь территории ОКН | га | 0,24 | 0,5 |
| 1.5 | Площадь территории АЗС | га | 0,302 | 0,64 |
| 1.6 | Площадь территорий свободных от застройки | га | 21,8 | 47 |

# Объекты культурного наследия

В границах территории проектирования расположен объект культурного наследия федерального значения – памятник-обелиск воинам 30 Гвардейского корпуса, отличившимся в боях при ликвидации вражеской блокады Ленинграда в январе 1944 г. (место соединения 19 января 1944 г. 2-й ударной и 42-й армий) (Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г.).

Памятник расположен в 20 м к северо-западу от реконструируемой дороги федерального значения «Нарва». Объект находится в удовлетворительном состоянии.

Зоны охраны ОКН, расположенного в границах проектирования не разработаны.

На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории и схеме границ зон с особыми условиями использования территории объекты культурного наследия показаны в целях предупреждения проведения мероприятий, препятствующих обеспечению сохранности объектов культурного наследия и ограничения хозяйственной деятельности.

# Планировочные ограничения развития территории проектирования

Существующие границы зон с особыми условиями использования территории отображены на Схеме границ зон с особыми условиями использования территорий.

Границы зон охраны объекта культурного наследия

Границы зон охраны объекта культурного наследия в границах территории проектирования не установлены.

Санитарно-защитная зона

Таблица 4.1 Сведения об объектах специального назначения и объектах дорожного сервиса с указанием размеров их санитарно-защитных зон

| № п/п | Объект | Вид деятельности | Класс опасности | Размер ориентировочной СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом. | IV | 100 |
| 2 | Закрытое кладбище | Сельские места захоронения | V | 50 |

В настоящее время СЗЗ от кладбища не соблюдается, в зону попадают два жилые дома № 68 и 70.

Охранные зоны инженерных сетей и сооружений

В границах проектирования сведения о зарегистрированных охранных зонах инженерных сетей и сооружений отсутствуют.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

По территории проектирования проходят воздушные линии электропередач напряжением 0,4–10 кВ.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 м – для ЛЭП напряжением до 1 кВ;

- м – для ЛЭП напряжением от 1 до 20 кВ;

1 м – для подземных кабельных линий.

Охранные зоны газораспределительных сетей

Социально для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
       Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Придорожная полоса автомобильных дорог

С южной стороны территория проектирования граничит с автомобильной дорогой федерального значения А -180 «Нарва»,

В соответствии с ФЗ № 257 от 08.11.2007 ширина придорожной полосы для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек составляет 100 метров.

Таким образом, ширина придорожной полосы автомобильной дороги А -180 «Нарва» -100 м.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

# 5. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

Генеральный план, Правила землепользования и застройки поселения

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области территория в границах проектирования относится к следующим функциональным зонам:

- Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки;

- Д – зона всех видов общественно-деловой застройки;

- Р1 – зона зеленых насаждений общего пользования;

- СН2 – зона зеленых насаждений специального назначения;

- Т – зона объектов транспортной инфраструктуры;

- И – зона объектов инженерной инфраструктуры;

- ПК – зона коммунально-складских объектов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области территории в границах проектирования относятся к следующим территориальным зонам:

- Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- О1 – зона размещения объектов социального, коммунально-бытового, делового, общественного и коммерческого назначения;

- Р1 – зона скверов, парков, бульваров;

- СЗ – зона санитарно-защитного озеленения;

- И –зона инженерной инфраструктуры;

- Т – зона транспортной инфраструктуры;

- П2 – коммунально-складская зона.

# 6.Варианты развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории, улично-дорожной сети

Основные направления развития планировочной структуры территории проектирования полностью соответствуют решениям генерального плана поселения.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области Русско-Высоцкое сельское поселение относится к зоне А - интенсивной урбанизации.

Варианты развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории, разработанные эскизным проектом планировки,  создают условия для формирования на территории проектирования комфортного благоустроенного жилого микрорайона, обеспеченного необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Эскизным проектом планировки рассмотрено 3 варианта развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории.

Функциональное зонирование территории в границах проектирования выполнено во всех 3-х вариантах в  соответствии с Генеральным планом поселения и включает в себя следующие функциональные зоны:

- индивидуальной жилой застройки;

- общественно-деловой застройки;

- рекреационного назначения;

– зеленых насаждений специального назначения;

– объектов транспортной инфраструктуры;

– объектов инженерной инфраструктуры;

– коммунально-складских объектов.

Зона общественно-деловой застройки планируется в южной части территории проектирования в соответствии с функциональным зонированием генерального плана. Коэффициент плотности застройки 0,5-0,8.

Зона зеленых насаждений специального назначения  выделена в границах санитарно-защитной зоны  (СЗЗ) 50 м от существующего кладбища.

Зона транспортной инфраструктуры  выделена в границах участков полосы отвода от автомобильной дороги федерального значения «Нарва».

Зона инженерной инфраструктуры выделена в границах охранной зоны ВЛ 10 кВ.

Зона коммунально-складских объектов планируется в границах СЗЗ 100 м от существующей АЗС.

На территории проектирования расположен ОКН - федерального значения - памятник-обелиск воинам 30 Гвардейского корпуса, отличившимся в боях при ликвидации вражеской блокады Ленинграда в январе 1944 г. (Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г.).

Территория ОКН одновременно является зоной рекреационного назначения.

В трех представленных 3-х вариантах эскиза планировки принципиально отличается только архитектурно-планировочное решение зоны индивидуальной жилой застройки, что достигается  различными решениями развития улично-дорожной сети в границах проектирования.

Улично-дорожная сеть: главные улицы и основные улицы в жилой застройке в соответствии с генеральным планом поселения имеют место только на прилегающих к границам ППТ территориях.

В границах проектирования планируются только второстепенные улицы в жилой застройке (шириной в красных линиях 12-10 м) и проезды (ширина в красных линиях 10-6 м)

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области площадь земельных участков под ИЖС составляет от 0,04 до 0,15 га.

По согласованию с Заказчиком,  основная площадь земельного участка для ИЖС принята площадью 0,1  га, что повлияло на решения архитектурно-планировочной структуры территории проектирования.

Основная часть планируемых участков под ИЖС  будет предоставлена гражданам во исполнение Закона Ленинградской области от 14 октября 2008 года N 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Общее количество планируемых земельных участков для ИЖС в границах проектирования:

Вариант 1 – всего 109 участков, в том числе:

74 участка площадью 0,09-0,1 га;

35 участков площадью 0,1-0,15 га.

Вариант 2 - всего 114 участков, в том числе:

82 участка площадью 0,09-0,1 га;

32 участка площадью 0,1-0,15 га

Вариант 3 – всего 136 участков  площадью 0,1-0,15 га

Третий вариант согласован Заказчиком как основной для дальнейшего проектирования.

# 7. Население

В соответствии с генеральным планом поселения численность населения в с. Русско-Высоцкое  составила на 01.01.2014 г. 5665 человек,  планируемая численность на расчетный срок (2040 г.) - 12000 человек.

Проектная численность населения в границах проектирования рассчитана из показателей планируемого к строительству жилого фонда и уровня жилищной обеспеченности.

Проектом планировки предлагается размещение в границах проектирования 136 участков под индивидуальное жилищное строительство (далее ИЖС).

Согласно сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области средний размер частного домохозяйства в Русско-Высоцком сельском поселении  на 14 октября 2010 года составил 2,9 человека (данные за 2012-2013 годы отсутствуют).

Общая численность планируемого населения в границах проектирования составит:

2,9 х 136=  394 человека.

Число зарегистрированных граждан в границах территории проектирования – 148 человек.

Общая численность населения на территории проектирования -542 человека.

# 8. Определение возможного объема жилищного строительства в границах проектирования

Количество планируемых земельных участков под ИЖС в границах проектирования – 136.

В соответствии с генеральным планом поселения  планируемая индивидуальная застройка относится к категории высоко комфортного жилья с уровнем жилищной обеспеченности 75 м2 на чел.

Численность планируемого населения в границах проектирования составит 394 человека (смотри раздел 6 настоящей пояснительной записки).

Площадь планируемого жилого фонда в границах  проектирования составит 394 х 75= 29580 кв.м.

Площадь существующего жилого фонда  составляет – 5973,2 кв.м.

Общая площадь жилого фонда в границах территории проектирования составит 35553,2 кв.м.

# Учреждения и предприятия обслуживания населения

При формировании системы обслуживания населения предусматриваются уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.

Расчет потребности в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, планируемых к размещению в границах территории проектирования выполнено в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области

Таблица 9.1 Расчет учреждения повседневного  обслуживания для территории проектирования

| № п/п | Учреждения | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Расчетный показатель для существующего населения | Расчетный показатель для проектного населения | Общая потребность всего населения в границах проектирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. жителей | 40 | 6 | 16 | 22 | Расположен за границами проектирования на прилегающей территории |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест на 1 тыс. жителей | 61 | 9 | 24 | 33 |  |
| 3 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади на 1тыс. жителей | до 100 (в пределах радиуса обслуживания - 2 км) | 14,8 | 39,4 | 54,2 |  |
| 4 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади на 1тыс. жителей | до 200 (в пределах радиуса обслуживания – 2 км) | 29,6 | 39,4 | 69 | Расположен за границами проектирования на прилегающей территории |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. жителей | 8 | 1,18 | 3,15 | 4,33 |  |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1тыс. жителей | 2 | 0,29 | 0,78 | 1 |  |
| 7 | Приемный пункт прачечной химчистки | объект на жилую группу | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Аптечный пункт | объект 20 тыс. жителей | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Отделение связи | объект на 9-25 тыс. жителей | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Отделение банка | операционных мест на 2-3 тыс. жителей | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения | м2 на 1 тыс. жителей | 30 (с воспроизводством 70-80 за счет использования спортивных залов школ во внеурочное время) | 4,4 | 11,8 | 16,2 |  |
| 12 | Учреждения культуры | м2 общей площади 1 тыс. жителей | 50 | 7,4 | 19,7 | 27,1 |  |
| 13 | Пункт охраны порядка | м2 общей площади на жилую группу | 10 | - | - | 10 |  |
| 14 | Общественные туалеты | прибор на 1 тыс. жителей | 1 | - | - | 1 |  |